## Slide 1
ПРОЕКТ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕДОКОЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ЛЬДА И ПРОДЛЕНИЯ НАВИГАЦИИ»
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Нижний Новгород, 2018

## Slide 2: Ключевые участники мероприятия
Руководитель проекта:
Зуев Валерий Андреевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ.
Проектирование осуществляется: проектными командами
- магистрами 2 года обучения, обучающихся по направлению подготовки: 26.03.02 образовательная программа «Кораблестроение»;
- бакалаврами 4 курса ИТС, обучающихся по направлению подготовки: 26.04.02 по программе «Проектирование судов и морских сооружений, эксплуатирующихся в ледовых условиях».
Консультанты проекта:
От кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ:
- Двойченко Ю.А., к.т.н., доцент;
- Калинина Н.В., к.т.н., доцент;
- Князьков В.В., к.т.н., доцент;
- Ларин А.Г., к.т.н., ст. преподаватель;
От индустриального партнера:
- Посадов Д.А., технический директор АО Конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел».
Внешние участники мероприятия (заказчик проекта):
Предприятие-партнер АО Конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел»,
Шаталов Вячеслав Валентинович, ген. директор.

## Slide 3: Требования к проекту
Назначение ЛПВП – проведение ледовых работ при температурах воздуха до С с разрушением сплошного ледяного покрова толщиной до 1,3 метра.
ЛПВП – несамоходное судно, должно быть спроектировано применительно к классу К R3-RSN с обеспечением мореходных и эксплуатационных качеств, эксплуатация которого осуществляется методом толкания ледокольным буксиром или грузовым судном, приспособленным для плавания в битых льдах.
Автономность плавания по запасам топлива – 5 суток.
Экипаж - 3 чел.
2

## Slide 4: Цель проекта:
Разработка проекта инновационной энергосберегающей ледокольной платформы на воздушной подушке (ЛПВП) для разрушения льда и продления навигации в Западной Сибири.
Задачи проекта:
исследовать особенности гидрометеорологических и ледовых условий и технических средств разрушения ледяного покрова;
спроектировать ЛПВП;
провести испытания модели ЛПВП в битом льду;
определить технико-экономическую эффективность разрушения льда и создания ледового канала с использованием ЛПВП.

## Slide 5: Актуальность использования ЛПВП для обеспечения условий плавания в заданных гидрометеорологических и ледовых условиях

## Slide 6: Географическая характеристика Обско-Тазовской губы
Обско-Тазовская губа расположена на территории Ямало-Ненецкого АО.
Длина Обской губы 800 км, ширина от 30 до 90 км.
Преобладающие глубины 10-12 м.
Длина Тазовской губы около 330 км, ширина у входа 45км.
Максимальная величина суммарных колебаний уровня составляет у мыса Дровяной 3,1 м, в устье реки Тадибелха – 2,5 м, в бухте Новый порт – 2,0 м, у мыса Ямсале – 3,5 м.

## Slide 7: Протяженность ледового периода и толщины льда
Неподвижный лед обычно устанавливается вдоль береговых отмелей при толщине молодого льда 20-30 см.
Исключением является дельта реки Обь, где ледостав наступает при толщине льда 15 см.
Годовая толщина ровного льда достигает наибольшего значения в мае и колеблется от 1.6-1.8 м.
В экстремальные зимы толщина ровного льда достигает 2.4 м.
Температура воздуха для Обско-Тазовской губы различна не только в зависимости от северного или южного районов, но и зависимости от западного или в восточного побережья.
Для района Новый порт-Ямбург- Антипаюта максимальные отмеченные температуры: в феврале средняя − С (в 2009 году температура опускалась до − С ). Средняя температура августа: + С

## Slide 8: КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ РАЗРУШЕНИЯ ЛЬДА

## Slide 9: СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕДОКОЛЫ
Ледокол типа «Москва»,
мощность 16 МВт, 2 единицы),
2007-2008 гг.
Ледоколы «Владивосток»,
«Мурманск», «Новороссийск»
строятся в России,
мощность 17,4 МВт
Ледокол «Виктор Черномырдин»,
мощность 25 МВт,
3 единицы
Многофункциональное, аварийно-спасательное, ледокольное ассиметричное судно «Балтика»
Атомный ледокол «50 лет Победы»
Ледокол проекта 22220 «Арктика»
Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» (проект 21180)
Ледокол-снабженец мощностью 40 МВт
2025 г. –
окончание перевооружения ледокольного флота России и полномасштабный запуск круглогодичной артерии Северный морской путь

## Slide 10: Средства, повышающие эффективность ледоколов
Схема гидроомывающего устройства
Схема действия пневмоомывающего устройства
Схема раскачивающей установки

## Slide 11: Средства, повышающие эффективность ледоколов
Толкаемая ледокольная приставка с раскачивающим устройством
Ледокольная приставка для взламывания льда снизу
Схема разрушения льда воздушным пузырем подводного газового выхлопа
Ледорезное устройство для образования канала

## Slide 12
Ледокольная платформа на воздушной подушке (ЛПВП)

## Slide 13: Ледокольные суда на воздушной подушке. Способ разрушения льда
Схема разрушения льда способом давления
Схема разрушения льда резонансным способом

## Slide 14: Применение ЛПВП

## Slide 15: Параметры ледовой ходкости ледокольных средств
где К- энергетические затраты на разрушение единицы объема льда в единицу времени
N – энергетические затраты, кВт;
B – ширина канала разрушенного льда, м;
h – толщина льда, м;
скорость движения, м/с.

## Slide 16
С точки зрения практической реализации, так и экономической выгодности, наиболее перспективным средством продления навигации в Обско-Тазовской губе является несамоходная ЛПВП с толкающим ее ледокольным буксиром.
Технические характеристики ЛПВП должны быть следующие:
ширина прокладываемого канала 25 м;
расчетная толщина разрушаемого льда 1,3 м;
расчетная температура воздуха - 400С;
Класс К R3-RSN .
ВЫВОД

## Slide 17: Выполнение проекта ЛЛПВП
На данном этапе проектирования рассчитаны:
Главные размерения и основные характеристики:
Длина по воздушной подушке……………..L=32,0 м;
Ширина по воздушной подушке…………..B=26,0 м;
Высота корпуса……………………………..Hк =3,0 м;
Высота гибкого ограждения…………….....Hго=2,0 м;
Площадь воздушной подушки…………….Sвп =832 м2;
Мощность двигателя……………………….N=4х630 кВт;
Давление в воздушной подушке………......Pвп=13,2 кПа;
Расход воздуха из ВП……………………....Qвп=160 м3/с.
Нагрузка масс ЛПВП, в результате чего судно имеет:
Водоизмещение порожнём………………...Dп =769 т;
Полное водоизмещение…………………….D=975 т;

## Slide 18: Гибкое ограждение
Характеристики ГО:
- Тип: Сегментное ГО;
- Высота ГО:
hго=h+ hтор =1,3+0,7=2,0 м;
- Высота колена ГО:
Hк=3,8 м;
- Угол развала: α=50о
- Угол завала : γ=40о
Рисунок 3 – Схема ГО ЛПВП

## Slide 19: Подбор нагнетательного комплекса и его привода
Давление и расход воздуха из ВП:
=11,5кПа;
=120 м3/с.
4 вентилятора ВМ-20А
С характеристиками:
Pвп=13,2 кПа;
- Расход воздуха:
Qвп 4х40=160 м3/с.
Мощность привода нагнетателя :
𝑁=((𝑃вп+∆𝑃) 𝑄вп)/𝜂 = 2400 кВт;
Дизельный двигатель 12ЧН18/20 - 4 шт.
Характеристики двигателя:
N=630 кВт; n=1500 об/мин;
LхBхH, мм: 2420х1220х1600;
- Удельный расход топлива:
q=222 г/кВт·ч;
суммарная мощность: N=4х630=2520 кВт.

## Slide 20: Модельные испытания
Рисунок 4 – Общий вид ледового опытового бассейна
Характеристики:
Длина бассейна 16,5 м;
Ширина бассейна 1,6 м;
Глубина бассейна 0,85 м;

## Slide 21: Модельные испытания
Рисунок 5 – Модель ЛПВП
Характеристики модели:
• Длина расчетная - 900 мм;
• Ширина расчетная - 800 мм;
• Высота корпуса - 132 мм;
• Длина по воздушной подушке - 740 мм;
• Ширина по воздушной подушке - 640 мм;
• Высота гибкого ограждения - 175 мм;
• Форма гибкого ограждения – сегментная;
• Масса модели варьировалась от 21,0 кг до 22,85 кг;
• Вентилятор – центробежный;
• Электродвигатель постоянного тока Д-400П;
• Мощность двигателя 400 Вт.

## Slide 22: Модельные испытания

## Slide 23: Модельные испытания

## Slide 24: Модельные испытания

## Slide 25: Модельные испытания
Результаты испытаний модели ЛПВП в ледовом опытовом бассейне представлены в виде графиков зависимости сопротивления от скорости хода:
Рисунок 6 – Графики зависимостей сопротивления ЛПВП от скорости хода при напряжениях 25В/35В на чистой воде и в битом льду

## Slide 26: Модельные испытания
Пересчет результатов на натуру производится по следующим формулам:
где λ - масштаб модели по ширине:
Полученные результаты представлены в виде графиков зависимости сопротивления от скорости хода (рисунок 7).

## Slide 27: Модельные испытания
Рисунок 7 – Графики зависимостей сопротивления ЛПВП от скорости хода при напряжениях 25В/35В на чистой воде и в битом льду

## Slide 28: План работы
На данный момент времени продолжается разработка эскизного проекта (прочность и конструкция корпуса; элементы судовых систем; системы энергетической установки; выбор судовых устройств);
Далее будут выполнены:
проектирование счального устройства;
расчет экономической эффективности разрушения льда и создания ледового канала с использованием ЛПВП;
рассмотрение этапов жизненного цикла ЛПВП от проектирования до утилизации;
разработка и оформление технической документации.
Окончательное время проектирования назначено на май 2019 года.